技术参数

# FASSON( Lightweight Semigloss Paper/AP104/BG40#

法森牌轻质铜版纸/AP104/62克白色格拉辛底纸

表面基材：

一种白色单面涂料铜版纸，克重较轻，适合高品质图文印刷。

基本克重：	60 g/m2 ( 10% ISO536

厚	度：	0.052 mm( 10% ISO534

粘胶剂：

一种通用型永久性丙烯酸乳胶。

底纸：

经超级砑光处理的白色格拉辛底纸。

基本克重：	61 g/m2 ( 10% ISO536

厚	度：	0.055 mm ( 10% ISO534

典型粘性值(N/25mm)：

初始粘性(st,st)- FTM 9：16.0 或撕裂

20分钟90(剥离粘性(st,st)- FTM 2：

7.5或撕裂

24小时90(剥离粘性(st,st)- FTM 2：

9.5或撕裂

最低贴标温度：10(C

使用温度范围：-50(C ~ +90(C

粘胶剂表现性能：

这是一种初始粘度与最终粘性都极高的粘胶剂。在诸多包装材料上均具有优异的表现性能。尤其适用于有一定难度的贴标，如小口

径瓶体标签及覆膜标签。有很好的模切与排废性能。

此粘胶剂获得FDA第175.105项认证，可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。

应用：

此产品可贴于包括纸板、塑料薄膜及HDPE在内的大多数基材。

典型应用领域：化妆品、药品小口径瓶体或高曲率表面的标签，易碎防伪标签等。

以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求。

印刷及加工：

适合常用的印刷加工方式。

印刷效果的评估应充分考虑较薄面材而带来的一定透光性的影响。

不规则的标签形状及锐角对排废性能有一定影响风险。

储存期：

在温度23±2(C、相对湿度50±5%的情况下，可储存一年。

担保：

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的，任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内，如经确认属于我们的质量缺陷，将无条件退赔。我们退赔的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有责任保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证，将不能有任何的其它保证，表达，或者暗指，包括商业性的内在保证，但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接纳其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的，随意的，特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿金。

艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介来给予任何担保和保证，也没有给予以上陈述的任何相反的言论。上述条件不能随意放弃，更改，添加，或者修饰，除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。

# Text boxes

## 产品编号：AW1238 (背印)

修订日期：1/2009